Réglage pour un arc possédant 2 cames (synchronisation des cames)

- Ajustez le synchronisme des poulies à l’œil avec la cambrure de l’arc (tiller) à la même distance pour la branche du haut que celle du bas (vous pouvez aller à 1/8 pouces de plus pour la branche du haut).

- Positionnez votre mire pour tirer à 18m.

- Placez un ligne horizontale sur la cible (du ruban noire ou le haut d’une cible 40 cm fait l’affaire).

- Tirez quelques flèches sur la ligne en s’assurant d’étirer le plus fort possible dans le mur de l’arc.

- Tirez une autre série de flèches sur la ligne mais cette fois-ci en allonge ¾, en avant de la vallée. Ceci peut être difficile donc n’hésitez pas à tirer plusieurs flèches et de garder les meilleures.

- Si vos cames sont parfaitement synchronisées, vos tirs en allonge ¾ et celle dans le mur de l’arc devraient tous être sur la ligne horizontale. Si non, voici comment procéder pour synchroniser vos cames :

Si vos tirs en allonge ¾ sont au-dessus de la ligne, vous devez raccourcir le ou les câbles qui sont connectés à la poulie du bas.

Si vos tirs en allonge ¾ sont en dessous de la ligne, vous devez raccourcir le ou les câbles qui sont connectés à la poulie du haut.

Pour ceux qui ont la chance de tirer avec un arc Bowman muni de cames Wedel ou un arc de Martin muni de cames Fury-X, vous pouvez régler vos cames sans l’aide d’une presse à arc. Vous n’avez qu’à tirer sur un câble vers la lame pour enlever l’autre câble du même axe. Cette technique permet de pouvoir faire ce réglage plus rapidement sur le champs de tir.

Faites les réglages nécessaire pour que vos flèches soient toutes sur la ligne horizontale. Une fois cela fait, vous pouvez faire le test à 40m pour un réglage plus précis.

Ce test vous permet d’avoir un arc parfaitement synchronisé et avec des accessoires réglés correctement (flèches, repose flèche, etc), votre arc sera aussi précis que possible!

J’espère que ce test sera en mesure d’améliorer vos scores et vos chasse dans le futur.

Cette méthode de réglage a été écrite par George Ryals ( Martin Archery ) ainsi que Stewart Bowman ( Bowman Archery Equipment ) et traduite, avec leurs accords, par Pierre Gremeaux.

Pierre Gremeaux
Yopsolo55@hotmail.com
Copyright © 2003

Fermer cette fenêtre